## Slide 1: TCP/IP protokol
Milos Lazic

## Slide 2: Šta je TCP/IP?
Skup (familija) komunikacionih protokola na kome počiva Internet
Ime nosi po dva ključna protokola: TCP i IP
Određuje kako se podaci pakuju, adresiraju, prenose, usmeravaju i primaju
Otvoren standard, nezavisan od proizvođača, hardvera i operativnog sistema
Specifikacije objavljuje IETF u dokumentima RFC (Request for Comments)
TCP
Transmission Control Protocol
Pouzdan, uređen prenos podataka sa kraja na kraj veze
IP
Internet Protocol
Logičko adresiranje i usmeravanje paketa kroz mreže

## Slide 3: Istorijat: od ARPANET-a do Interneta
ARPANET je mreža koju je finansirala agencija ARPA (kasnije DARPA) Ministarstva odbrane SAD.
1969.
ARPANET povezuje prva 4 čvora (univerziteti u SAD)
1974.
Vint Cerf i Bob Kahn objavljuju rad o protokolu TCP
1981.
IPv4 i TCP standardizovani (RFC 791 i RFC 793)
1983.
1. januara ARPANET u potpunosti prelazi na TCP/IP
1990-e
Web i komercijalni Internet; TCP/IP postaje globalni standard
Prelazak 1983. smatra se rođendanom današnjeg Interneta.

## Slide 4: Četiri sloja TCP/IP modela
SLOJ I ULOGA
PRIMERI PROTOKOLA
JEDINICA PODATAKA
4
Aplikacioni sloj
Usluge za korisničke programe
HTTP, HTTPS, DNS, FTP, SMTP, DHCP
Podaci (poruka)
3
Transportni sloj
Komunikacija proces–proces, portovi
TCP, UDP
Segment / datagram
2
Internet sloj
Logičko (IP) adresiranje i rutiranje
IPv4, IPv6, ICMP
Paket
1
Sloj pristupa mreži
Prenos ramova kroz lokalni medijum
Ethernet, Wi-Fi, ARP
Ram (okvir)

## Slide 5: TCP/IP model i OSI model
OSI model (7 slojeva)
TCP/IP model (4 sloja)
7 Sloj aplikacije
6 Sloj prezentacije
5 Sloj sesije
4 Sloj transporta
3 Sloj mreže
2 Sloj veze (podataka)
1 Fizički sloj
Aplikacioni sloj
Transportni sloj
Internet sloj
Sloj pristupa mreži
OSI
teorijski referentni model (ISO)
TCP/IP
praktičan model po kome radi Internet
Slojevi 5–7 OSI modela u TCP/IP-u objedinjeni su u aplikacioni sloj, a slojevi 1–2 u sloj pristupa mreži.

## Slide 6: OSI i TCP/IP: ključne razlike
Kriterijum | OSI model | TCP/IP model
Broj slojeva | 7 | 4
Nastanak | ISO, rad započet 1977. | Projekat ARPANET, 1970-e
Priroda | Teorijski referentni model | Praktičan skup protokola
Redosled razvoja | Prvo model, pa protokoli | Prvo protokoli, pa model
Sesija i prezentacija | Posebni slojevi (5 i 6) | Deo aplikacionog sloja
Upotreba | Učenje i projektovanje mreža | Internet i savremene mreže
Oba modela dele isti princip: svaki sloj pruža usluge sloju iznad sebe.

## Slide 7: Enkapsulacija podataka
Na izvoru svaki sloj dodaje svoje zaglavlje (enkapsulacija); na odredištu se zaglavlja uklanjaju obrnutim redom (dekapsulacija).
Aplikacioni
Podaci
Podaci
Transportni
TCP zagl.
Podaci
Segment
Internet
IP zagl.
TCP zagl.
Podaci
Paket
Pristup mreži
Eth. zagl.
IP zagl.
TCP zagl.
Podaci
FCS
Ram
Fizički prenos
01001011 10110010 01101001 11001010 00110101 …
Bitovi

## Slide 8: Format IP paketa: IPv4 zaglavlje
0
8
16
24
31
Verzija
IHL
Tip usluge
Ukupna dužina
Identifikacija
Zastavice
Pomeraj fragmenta
TTL
Protokol
Kontrolna suma zaglavlja
Izvorna IP adresa (32 bita)
Odredišna IP adresa (32 bita)
Opcije (ako postoje) i popuna
TTL: smanjuje se za 1 u svakom ruteru; kada dođe do 0, paket se odbacuje
Protokol: šta nosi polje podataka: 1 = ICMP, 6 = TCP, 17 = UDP
Adrese: izvor i odredište; zaglavlje bez opcija ima 20 bajtova

## Slide 9: IPv4 adresa i maska podmreže
IPv4 adresa ima 32 bita: četiri okteta zapisana decimalno i odvojena tačkama. Sastoji se od adrese mreže i adrese računara.
192
11000000
.
168
10101000
.
1
00000001
.
10
00001010
Adresa mreže (24 bita)
Adresa računara (8 bita)
Maska podmreže 255.255.255.0 = /24 (jedinice u masci označavaju mrežni deo adrese)
255
255
255
0
Adresa mreže
192.168.1.0
Broadcast adresa
192.168.1.255
Adrese računara
.1 – .254 (254 adrese)

## Slide 10: Klase IPv4 adresa
Klasa | Prvi oktet | Početni bitovi | Podrazumevana maska | Namena
A | 1 – 126 | 0 | 255.0.0.0 (/8) | Vrlo velike mreže
B | 128 – 191 | 10 | 255.255.0.0 (/16) | Srednje mreže
C | 192 – 223 | 110 | 255.255.255.0 (/24) | Male mreže
D | 224 – 239 | 1110 | — | Multicast
E | 240 – 255 | 1111 | — | Rezervisano
Posebne adrese
127.0.0.0/8 – loopback (sopstveni računar)
Privatni opsezi: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16
255.255.255.255 – broadcast u lokalnoj mreži
Danas se umesto klasa koristi besklasno adresiranje CIDR (npr. 192.168.4.0/22), a nedostatak IPv4 adresa ublažava NAT.

## Slide 11: IPv6 ukratko
128 bita
dužina IPv6 adrese (IPv4: 32 bita)
≈ 3,4 × 1038
mogućih adresa
Zapis: 8 grupa po 4 heksadecimalne cifre, odvojene dvotačkom
Vodeće nule se izostavljaju, a niz nultih grupa se jednom menja sa ::
2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329
= 2001:db8::ff00:42:8329
Osnovno zaglavlje fiksne dužine (40 bajtova), jednostavnija obrada u ruterima
Nema broadcast-a: unicast, multicast i anycast adrese
Automatska konfiguracija adresa (SLAAC) i ugrađena podrška za IPsec

## Slide 12: ARP i RARP
Protokoli koji međusobno konvertuju adrese sloja mreže (IP) i adrese sloja veze (MAC, 48 bita, upisana u mrežnu karticu).
A
B
192.168.1.10
192.168.1.20
MAC: ?
1. ARP zahtev (broadcast)
„Ko ima 192.168.1.20?”
2. ARP odgovor (unicast)
„192.168.1.20 je 00:1A:2B:3C:4D:5E”
Odgovor se čuva u ARP kešu (tabeli).
ARP
IP → MAC
Pronalazi MAC adresu računara čija je IP adresa poznata, da bi se ram poslao kroz lokalnu mrežu.
RARP
MAC → IP
Obrnut postupak: stanica sa poznatom MAC adresom saznaje svoju IP adresu. Danas ga zamenjuju BOOTP i DHCP.

## Slide 13: Rutiranje: sloj mreže
Internet sloj TCP/IP modela odgovara sloju mreže OSI modela: isporučuje pakete sa kraja na kraj, bez geografskog ograničenja.
A
Izvor
B
Odredište
R1
R2
R3
R4
izabrana putanja
alternativna putanja
Ruter čita odredišnu IP adresu i iz tabele rutiranja bira sledeći skok
Rutiranje: statičko (ručno) ili dinamičko (RIP, OSPF, BGP)
Paketi mogu stići i mimo redosleda kojim su poslati
Zadaci sloja mreže
1
Logičko adresiranje
2
Određivanje putanje (rutiranje)
3
Kontrola zagušenja
4
Fragmentiranje paketa

## Slide 14: TCP i UDP: poređenje
Osobina | TCP | UDP
Veza | Konekciono orijentisan (uspostavlja vezu) | Bez uspostavljanja veze
Pouzdanost | Potvrde (ACK) i ponovno slanje | Nema garancije isporuke
Redosled | Garantuje redosled segmenata | Ne garantuje redosled
Kontrola toka i zagušenja | Da | Ne
Zaglavlje | 20–60 bajtova | 8 bajtova
Brzina | Sporiji, veći overhead | Brži, manje kašnjenje
Primena | Web, e-pošta, prenos fajlova | DNS upiti, VoIP, striming, igre

## Slide 15: TCP three-way handshake
Klijent
Server
1. SYN (seq = x)
2. SYN-ACK (seq = y, ack = x + 1)
3. ACK (ack = y + 1)
Veza uspostavljena → prenos podataka
SYN: klijent traži vezu i šalje početni redni broj x
SYN-ACK: server potvrđuje (x + 1) i šalje svoj redni broj y
ACK: klijent potvrđuje (y + 1); veza je uspostavljena
Raskid veze: razmena FIN i ACK segmenata u oba smera

## Slide 16: Portovi
Port je 16-bitni broj (0–65535) kojim transportni sloj označava proces, odnosno aplikaciju, na računaru.
IP adresa
192.168.1.10
+
Port
443
=
Soket
192.168.1.10:443
0 – 1023
Dobro poznati portovi
Standardne sistemske usluge (HTTP, DNS, SMTP…)
1024 – 49151
Registrovani portovi
Dodeljeni pojedinim aplikacijama i servisima
49152 – 65535
Dinamički (privremeni)
Klijent ih dobija privremeno, za trajanje veze

## Slide 17: Najpoznatiji protokoli aplikacionog sloja
HTTP
TCP 80
Prenos web stranica između pregledača i web servera
HTTPS
TCP 443
HTTP zaštićen TLS šifrovanjem i proverom identiteta servera
DNS
UDP/TCP 53
Prevodi imena domena (npr. www.example.com) u IP adrese
FTP
TCP 20, 21
Prenos fajlova; port 21 za komande, port 20 za podatke
SMTP
TCP 25 (587)
Slanje i prosleđivanje elektronske pošte između servera
DHCP
UDP 67, 68
Automatski dodeljuje IP adresu, masku, gateway i DNS server

## Slide 18: Zaključak
1
TCP/IP je praktičan model sa 4 sloja na kome radi ceo Internet
2
IP adresira i rutira pakete, a ARP povezuje IP adrese sa MAC adresama
3
TCP donosi pouzdanost, UDP brzinu; izbor zavisi od aplikacije
4
Portovi i protokoli aplikacionog sloja povezuju mrežu sa korisničkim programima