## Slide 1: Topologija računarskih mreža
Milos Lazic

## Slide 2: Šta je računarska mreža?
Računarska mreža je grupa nezavisnih i međusobno povezanih uređaja koji uzajamno koriste resurse jedni drugih.
Resursi: podaci, štampači, internet veza, prostor za skladištenje…
Prenosni medijumi
Bakarni kabl
Informaciju prenosi električni signal (upredene parice, koaksijalni kabl)
Optički kabl
Prenos svetlosnim signalom; velike brzine i velika rastojanja
Bežični prenos
Radio talasi (Wi-Fi 2,4 i 5 GHz), infracrveni signali, satelitski mikrotalasi

## Slide 3: Čvor, link, ruta i ruter
Izvor
Čvor
Odredište
R
Ruter
Internet
link
ruta
Čvor: svaki umreženi uređaj; računar u mreži zove se radna stanica
Link: veza koja neposredno spaja dva susedna čvora
Ruta: linija veza (putanja) koja spaja dva čvora u mreži
Ruter: uređaj koji spaja mrežu sa drugom mrežom ili Internetom
Izvor / odredište: stanica koja šalje, odnosno prima podatke

## Slide 4: Podela mreža prema veličini
PAN
Personal Area Network
Nekoliko metara: lični uređaji (npr. Bluetooth)
LAN
Local Area Network
Prostorija, sprat ili zgrada; mali broj uređaja
MAN
Metropolitan Area Network
Više LAN mreža na području jednog grada
WAN
Wide Area Network
Više MAN mreža, kontinentalno ili globalno; najpoznatija je Internet
Parametri poređenja: geografska površina, broj čvorova, brzina prenosa, kašnjenje i topologija

## Slide 5: Fizička i logička topologija
Fizička topologija
Stvarni raspored uređaja i kablova: kako je mreža ožičena.
Hub
fizički: zvezda
Logička topologija
Put kojim podaci putuju: kako uređaji pristupaju medijumu.
logički: magistrala (signal stiže do svih)
Primer: Ethernet sa hub-om je fizički zvezda, a logički magistrala. Token Ring je fizički zvezda, a logički prsten.

## Slide 6: Magistrala (bus)
Jedan glavni kabl koji dele sve radne stanice. Signal stiže do svih, a svaka stanica proverava adresu u paketu i prihvata samo poruke namenjene njoj.
Glavni kabl sa terminatorima (žuto) na krajevima
+
Prednosti
Najmanja količina kabla
Jednostavna i jeftina za postavljanje
Ispad jedne stanice ne zaustavlja mrežu
−
Mane
Prekid glavnog kabla ruši celu mrežu
Interferencija i kolizije signala
Performanse padaju sa brojem stanica

## Slide 7: Prsten (ring)
Čvorovi su povezani u zatvoren krug. Podaci se kreću od čvora do čvora, uglavnom u jednom smeru; primalac vraća poruku sa bitom potvrde prijema.
Podaci kruže u jednom smeru (strelice)
+
Prednosti
Nema kolizija (pristup po redu, npr. token)
Predvidljive performanse i pri opterećenju
Moguća potvrda da je poruka primljena
−
Mane
Prekid jednog linka može prekinuti prsten
Kašnjenje raste sa brojem čvorova
Teže dodavanje i uklanjanje stanica

## Slide 8: Zvezda (star)
Sve stanice su povezane sa centralnim uređajem (server, hub ili svič) kroz koji prolaze sve poruke. Jedan od najstarijih i danas najčešći oblik.
Centar
Centralni uređaj: server, hub ili svič
+
Prednosti
Lako dodavanje nove stanice
Kvar jednog kabla pogađa samo jednu stanicu
Lako praćenje saobraćaja i bezbednost
−
Mane
Pad centralnog uređaja ruši celu mrežu
Više kabla nego kod magistrale
Kapacitet centra ograničava mrežu

## Slide 9: Višestruka zvezda
Dve ili više zvezda međusobno povezanih u zvezdu. Tipično za LAN u zgradama: svič na svakom spratu, povezan sa centralnim svičem.
Centralni čvor (tamno) i centri zvezda (žuto)
+
Prednosti
Kvar centra jedne zvezde ne ruši celu mrežu
Lako proširenje dodavanjem novih zvezda
Pregledna organizacija po celinama
−
Mane
Kvar centralnog čvora razdvaja zvezde
Više opreme i kabla
Složenije upravljanje i održavanje

## Slide 10: Potpuno povezana mreža (mesh)
Svaki čvor je direktno povezan sa svakim drugim. Kod delimično povezane mreže samo važni čvorovi imaju više veza.
Broj linkova: n(n − 1) / 2 → 5 čvorova = 10 linkova
+
Prednosti
Najveća pouzdanost: više putanja
Nema zagušenja jednog zajedničkog linka
Kvar je lako locirati i izolovati
−
Mane
Najviše kabla i mrežnih portova
Skupa i složena instalacija
Broj linkova brzo raste sa brojem čvorova

## Slide 11: Stablo (tree)
Hijerarhijska struktura: koren se grana na niže nivoe. Predstavlja dalju razradu magistrale, pa za nju važe i osobine magistrale.
Koren → grane → listovi
+
Prednosti
Lako proširenje po nivoima
Hijerarhijska, pregledna organizacija
Kvar jedne grane ne utiče na ostale
−
Mane
Kvar korena ili okosnice ruši veći deo mreže
Više kabla nego kod magistrale
Složenija konfiguracija i održavanje

## Slide 12: Hibridna topologija
Kombinacija dve ili više osnovnih topologija (npr. zvezda i prsten). Velike mreže, uključujući Internet, su po pravilu hibridne.
zvezda
prsten
Zvezda i prsten povezani jednim linkom (žuto)
+
Prednosti
Fleksibilna: prilagođava se potrebama
Koristi prednosti više topologija
Lako proširenje i visoka pouzdanost
−
Mane
Složeno projektovanje
Skupa oprema i održavanje
Teže otkrivanje kvarova

## Slide 13: Poređenje topologija
Topologija | Količina kabla | Otpornost na kvar | Proširivanje | Cena | Tipična primena
Magistrala | Najmanja | Niska (glavni kabl) | Ograničeno | Niska | Stari Ethernet (koaksijalni)
Prsten | Mala | Niska (osim dvostrukog) | Otežano | Srednja | Token Ring, FDDI
Zvezda | Srednja | Srednja (zavisi od centra) | Lako | Srednja | Kućni i kancelarijski LAN
Mesh | Najveća | Vrlo visoka | Teško | Visoka | Okosnica Interneta, WAN
Stablo | Velika | Srednja (zavisi od korena) | Lako | Srednja | Kampus, velike organizacije
Hibridna | Promenljiva | Visoka | Lako | Visoka | Velike korporativne mreže

## Slide 14: Kako izabrati topologiju?
1
Broj uređaja
Koliko čvorova mreža povezuje sada i ubuduće
2
Budžet
Cena kabla, mrežnih portova i opreme
3
Pouzdanost
Koliko mreža sme da trpi kvar jednog dela
4
Prostor
Raspored prostorija i rastojanja između uređaja
5
Proširivanje
Koliko lako se dodaju novi uređaji
U praksi
Savremene LAN mreže su najčešće (višestruka) zvezda sa svičevima, dok su WAN mreže i okosnica Interneta delimično povezane (mesh), pa je celina hibridna.

## Slide 15: Zaključak
1
Topologija opisuje raspored čvorova i linkova, fizički i logički
2
Svaka topologija je kompromis između cene, količine kabla i pouzdanosti
3
Zvezda i višestruka zvezda dominiraju u današnjim LAN mrežama
4
Velike mreže su hibridne; mesh veze daju redundansu u okosnici